## Slide 1: 机械设计基础（1）
Fundamentals of Mechanical Design (1)

## Slide 2
授课教师
主讲教师
姓 名： 李铁民 博士 副教授 博士生导师
工作单位： 机械工程系 制造工程研究所
办公地址： 李兆基科技大楼A907
电 话： 62792792(O)，18601176830（C）
Email ： litm@tsinghua.edu.cn
助 教
姓 名： 王越 博士研究生
办公地址： 李兆基科技大楼A903-3
电 话： 18518982275（C）
Email ： wang-y23@mails.tsinghua.edu.cn

## Slide 3
教材
《机械制图》 田凌 主编，清华大学出版社
《机械制图习题集》 田凌 主编，清华大学出版社
参考教材
《Engineering Graphics》(8th edition).
  Frederick E. Giesecke. 高等教育出版社, 2005
答疑
1. 线上答疑（扫码进群）
2. 线下答疑（单独约时间）
地点：李兆基科技大楼A907
3. 全校集中线下答疑
周一 至 周五，下午 13:30－16:30
地点：新水313（机械制图模型室）
答疑教师：李峥

## Slide 4
作业
周日中午13:00之前交至：李兆基科技大楼A区9楼报箱
（姓名：李铁民）
周三上课前发还，课上讲解。
* 所有作业必须有教师签字。
左数第1列，下数第2行

## Slide 5
评分办法
1.期中考试，第8周周6晚上，开卷（教科书），卷面成绩占20%。
2.期末考试，第17-18周，开卷（教科书），卷面成绩占50%。
3.平时成绩占30%。
习题集作业 10%
计算机绘图实践 20%
教学资源
1. 课件、习题答案、辅助材料、教学建议和意见：
清华大学信息门户→网络学堂 （http://info.tsinghua.edu.cn）
2. “工程制图” MOOC平台（提供全部内容的视频授课）：
进入“学堂在线”（https://next.xuetangx.com），
搜索“工程制图”。

## Slide 6
2026年秋季“机械设计基础（1）”教学日历 (3学时/周）
序号 | 讲课内容 | 序号 | 讲课内容
1 | 绪论 点、直线和平面的投影 | 9 | 组合体
2 | 几何元素相对位置关系 | 10 | 轴测图
3 | 换面法、综合问题求解 | 11 | 视图，剖视图
4 |  | 12 | 计算机绘图实践2
5 | 基本体的投影 | 13 | 其他剖视图，断面图 规定画法
6 | 平面及直线与立体相交 | 14 | 尺寸标注
7 | 计算机绘图实践1 | 15 | 计算机绘图实践3
8 | 立体与立体相交 周六晚上19:00-21:00 期中考试 | 16 | 课题总结
注：“计算机绘图实践”上课地点在“CAD教学中心”（李兆基科技大楼A302-1，容量：49人）

## Slide 7: 第一讲
内容：
绪论
点的投影
直线的投影
平面的投影
复习：
P.3-6，
P.11-30，
P.81-102。
（* 建议：课件—看书—作业）
作业：
P4：2,3
P5：2,4
P6：7,8,10
P7: 4,5
P8: 7,8
下讲内容：(P.103-115)
几何元素相对位置关系
（* 建议：本讲预习）
（* 存在多解必须标出有几个解）

## Slide 8: 第一章 绪论
§1.1 课程的性质、任务、内容和要求
一．性质
非机械设计：无动作的设计 机械设计：有动作的设计

## Slide 9
制
造
机械系统的设计和制造过程
F1
赛
车
动力性能
燃料经济性能
制动性能
操纵稳定性
行驶平顺性
发动机
底盘
轮胎
车身
电器设备
结构参数优化和设计
零部件的强度校核
零部件的寿命预测
车身的美工造型
模拟计算和仿真分析

## Slide 10
制
造
F1
赛
车
动力性能
燃料经济性能
制动性能
操纵稳定性
行驶平顺性
发动机
底盘
轮胎
车身
电器设备
结构参数优化和设计
零部件的强度校核
零部件的寿命预测
车身的美工造型
模拟计算和仿真分析
制
造
需
求
需求分析
目标界定
概念设计
总体设计
原理设计
结构设计
详细设计
产
品
机械系统的设计和制造过程

## Slide 11
二．任务
  1.传授工程设计表达的基本理论和方法。
  2.培养空间的形象思维能力。
  3.塑造严谨求实的科研作风。

## Slide 12: 三．内容
  1.几何元素的投影 — 点、线、面的投影规律及其相对位置关系。
  2.立体的投影 — 立体的构成和投影规律。
  3.形体表达 — 在国家标准指引下，如何表达复杂形体。
  4.机械制图 — 零件图、装配图的绘制和读图方法。

## Slide 13
四．学习方法
When I hear, I forget. When I see, I remember. When I do, I understand. － Ancient Chinese proverb
问题：如何快速提高形象思维能力？
形象思维的过程：
形象感受－形象储存－形象判断－形象改造－形象描述。
原则一：增加形象感受的机会。
1. 看典型立体模型。
模型室：新水313（周一至周五 13:30 - 16:30）
李兆基A305 (周一至周五 8:00 - 22:00)
2. 作业认真。
重构立体模型
原则二：注重解题方法。
3. 答疑。 （ 欢迎答疑，我们一起解决问题）

## Slide 14
五．要求
1.作业拆成单页，写明学号、班号和姓名，全部保留
2.上课携带：书、习题集、绘图用具
绘图用具包括：
  两支铅笔，一支画粗线（HB），一支画细线（H）；
  削笔刀，橡皮，三角尺（>150 mm）、圆规。

## Slide 15
75°
3.字迹工整：字高 h = 3.5 mm（字宽 = h / 2 ）
字体：至少按照楷体书写。

## Slide 16
  粗实线：线宽d=0.7mm
  细线：线宽d=0.35mm
    细实线
    虚线
    细点划线
    波浪线
4. 线型
各种线型具有明确的物理含义。

## Slide 17
图线名称 | 图线型式 | 图线宽度 | 一般应用
粗实线 |  | d | 可见轮廓线
细实线 |  | 0.5d | 尺寸线及尺寸界线、剖面线、重合断面的轮廓线、螺纹的牙底线及齿轮的齿根线、引出线、分界线及范围线、辅助线、不连续的同一表面的连线
波浪线 |  | 0.5d | 断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
双折线 |  | 0.5d | 断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
虚线 |  | 0.5d | 不可见轮廓线、不可见过渡线
点画线 |  | 0.5d | 轴线、对称中心线、轨迹线、节圆及节线
双点画线 |  | 0.5d | 相邻辅助零件的轮廓线、极限位置的轮廓线、坯料的轮廓线、假想投影轮廓线

## Slide 18
§1.2 投影基础
Gaspard Monge
(1746 – 1818)
法国数学家

## Slide 19
P
S
A
B
C
a
c
投影条件及标注：
投射线（s）、投射中心（S）
空间几何元素（大写 A、B、C…）
投影面（大写 P、V、H、W…）
投影（小写a、b 、c …）
s
b
§1.2 投影基础
投影法：利用投射线通过物体向选定的面
投射，并在该面上得到图形的方法。

## Slide 20
一．中心投影
投射线交于一点的投影方法，
称为中心投影。
2．缺点：一般情况下，投影不反映物体的真
实大小，度量性不好，无等比性，无平行性。
D
E
d
e
P
S
A
B
C
a
c
s
b
1．优点：实体感强、逼真；

## Slide 21
若将投影中心“S”
向左移至无穷远处
D
E
d
e
P
S
A
B
C
a
c
s
b
s
二．平行投影法
平行投影:
投射线相互平行
的投影方法
优点：具有平行性、等比性、
实形性（当空间的面、线与投影面平行时）。
a
b
c
d
e
P
A
B
C
D
E
空间AB∥DE,投影ab∥de
AD/DC = ad/dc

## Slide 22
斜投影法
P
s
P
s
正投影法

## Slide 23
平行投影法
投射线相互平行
投射线汇交于投影中心
归纳
投影法分类
投射线类型（汇交或平行）
投影面与投射线的相对位置
（倾斜或垂直）
中心投影法
斜投影法
投影法
投射线倾斜
于投影面
投射线垂直
于投影面
正投影法

## Slide 24: 第四章 点、直线和平面的投影
正投影法基本理论中最基础的部分。
要求：1. 掌握投影规律及作图方法。
2. 根据多面正投影，想象空间位置。
3. 进行相互关系的空间分析。

## Slide 25
§4.1 点的投影
一．点的投影图
1.点在一个投影面的投影
A →a
A
a
A1
A2
反过来，就无法实现 a →A ！
P
不符合可逆性要求，怎么办？

## Slide 26
2.两投影面体系
V H
O
X
第二分角
第三分角
第四分角
第一分角
将空间分为四个分角
在两投影面体系中，两个投影可以确定一点的空间位置。

## Slide 27
V
H
X
Z
Y
W
O
A
a”
a
a'
ax
aY
az
3.点的三面投影
①直观图
.
.
.
水平投影面
正立投影面
侧立投影面
OZ轴
OY轴
空间“点”
侧面投影
正面投影
细实线
字号：
3.5
圆点：
直径~1 mm
注意：
∥V 或⊥V
的长度均按
1：1 度量
OX轴
水平投影

## Slide 28
V
H
W
X
Z
O
a”
a
a'
ax
aY
az
YH
YW
③最后擦去边框，
这样的图就是投影图。
②直观图展平
V面与画面重合
H面绕OX轴向下
旋转90°
W面绕OZ轴向右
旋转90°
aY
W
H

## Slide 29
4．投影特性：
② a’ax = Aa
(点与H的距离)
aax = Aa’
(点与V的距离)
a’az = Aa”
(点与W的距离)
③ aax=a”az
X
Z
O
a”
a
a'
ax
aYW
az
YH
YW
① a’a  OX， a’a” OZ
aYH
思考： （a/a’ /a”） →A ？
结论：任意两个投影可唯一确定一点的空间位置

## Slide 30
5.点的二求三
已知点的两个投影，可利用点的三面投影特性
求其第三个投影。
a”
O
X
Z
a
a'
YH
YW
a”

## Slide 31
二.点的坐标与投影的关系
如果将投影轴当作坐标轴，
将投影面当作坐标面,即可
用坐标法确定点的位置。
a
a'
X O
Z
YH
YW
a”
ax
az
aYH
aYW
点的x坐标值 = 点与 面的距离
点的y坐标值 = 点与 面的距离
点的z坐标值 = 点与 面的距离
W
H
V
x
z
y
y
点的坐标与投影的关系：
(x,y)
(x,z)
(y,z)
A(x,y,z)

## Slide 32
三．两点间的相对位置
a
a'
X O
Z
YH
YW
a”
ax
az
aYH
aYW
方位关系:
上
下
左 右
左 右
后
前
后 前
上
下
例：已知点 A（12，8，10），
点 B在点 A 的下方 5 mm、
左 0 mm、前 0 mm，试完
成点 B 的投影。
距观察者近的方位: 前、左、上
b'
≡b
b”
5
分析：
点 B在点 A 的正下方 5 mm，
即点 B（12，8，5）。
X O
Z
YH
YW
V
W
H
判断V、W和H面表达的方位

## Slide 33
≡b
a
a'
X O
Z
YH
YW
a”
ax
az
aYH
aYW
b'
b”
可见性的判断和表示方法
利用其它投影判断。
不可见点的投影用加圆括号的方式表示。
(b)
四．重影点及可见性
定义：当空间两点处在对某投影面的同一条投影线上时，它们在该投影面上的投影重合，这两点称为对该投影面的重影点。

## Slide 34
A
B
H
C
D
H
H
E
F
§4.2 直线的投影
a≡b
直线垂直于投影面：直线在该投影面上的投影积聚为点
c
d
e
f

直线平行于投影面：直线在该投影面上的投影反映实长
直线倾斜于投影面：直线在该投影面上的投影缩短
一．直线在单一投影面上的投影
积聚性
实形性
类似性

## Slide 35
二．直线在三投影面体系中的投影
1．投影面垂直线的投影
在三投影面体系中，当直线垂直于某一个投影面时，则必同时平行于另两个投影面，这样的直线称为投影面垂直线。
共有三种投影面垂直线：
直线⊥投影面 H：铅垂线
直线⊥投影面 V：正垂线
直线⊥投影面 W：侧垂线
相对于投影面名称 | H | V | W
规定夹角的名称 |  |  | 
直线与投影面夹角的规定名称

## Slide 36
W
V
H
以正垂线 AB 为例，讨论其投影特性：
X
O
YW
Z
YH
A
B
a'≡b'
a
b
b”
a”
a’ ≡b’
a
b
a”
b”
∵ AB ⊥ V，∴ AB∥H，AB∥W。
① a’ ≡b’ ② ab =a”b” =AB = LAB
③ ab⊥OX, a”b”⊥OZ
④  = 90°、 = = 0°
投影特性：
投影面垂直线在所垂直的投影面上的投影
积聚为一点；另外两个投影反映实长，且垂直
于相应的轴。

## Slide 37
2．投影面平行线的投影
在三投影面体系中，当直线平行于某一个投影面，同时与另两个投影面倾斜，这样的直线称为投影面平行线。
三种投影面平行线：
直线∥投影面 H：水平线
直线∥投影面 V：正平线
直线∥投影面 W：侧平线

## Slide 38
W
V
H
以水平线 CD 为例，讨论其投影特性：
X
O
YW
Z
YH
C
D
d'
c
d
d”
c”
d’
c
d
c”
d”
CD ∥ H，与 V、W 倾斜。
① cd = CD = LCD ② c’d’∥OX , c”d ”∥OYW
③ c’d’ < CD , c”d ” < CD
④  = 0°， 0°<  、 < 90°
c'
c’


投影特性：
投影面平行线在所平行的投影面上的投影反映实长，
并反映与另外两个投影面的夹角实际大小；
其它两个投影平行于相应的轴，且缩短。

## Slide 39
3．一般位置直线的投影
投影特性：
三个投影均与投影轴倾斜，投影缩短，投影与三个投影轴的夹角都不反映实际大小。
W
V
H
F
E
e’
e
e”
f”
f
f'
f’
e
f
e”
f”
e’
X
O
YW
Z
YH
?
?
?

## Slide 40
W
V
H
F
E
e’
e
e”
f”
f
f'
FV
FW
三．线段的实长及其与投影面的夹角


.
.
△YEF
△XEF
△ZEF
.
FH

f’
e
f
f1
e’
△ZEF
.

直角三角形法：利用直线的一个已知投影和相对应的坐标差构建直角三角形，斜边为实长，斜边与已知投影的夹角为线段与投影面的夹角。
求EF与H面夹角和实长？

## Slide 41
四．属于直线的点
同名投影（同面投影）：不同几何要素在同一投影面上的投影。
X
O
a’
b’
a
b
l
l’
k
k’
几何条件：属于直线上的点，其各个投影必在该直线的同名投影上，且将直线的各投影分割成和空间相同的比例。
W
V
H
F
E
e’
e
e”
f”
g
f'
g”
f
g’
G

## Slide 42
X
O
YW
Z
YH
a”
b”
c”
对于侧平线，有两种判断方法：利用侧投影
利用比例法。
a’
a
b’
b
c'
c
X
O
a’
a
b’
b
c'
c
b1
k1
k

## Slide 43
五．两直线的相对位置
两直线的相对位置可分为三种情况：
平行、相交、交叉 （垂直）。
⒈ 两直线平行
b
c
d
H
A
d
a
C
c
V
a
D
b
B



a
c
d
b
c
d
a
b
O
X




几何条件：空间两直线平行，则其各同名投影必
相互平行，反之亦然。

## Slide 44
a’b’∥c’d’,ab∥dc,
a”b” ∥c”d”
╲
X
O
X
O
X
O
a
b
c
d
a
b≡c
d
a
b
c
d
a”
b”
c”
d”
平行
平行
YW
Z
YH
不平行
a'
b'
c'
d'
a'
b'
c'
d'
a'
b'
c'
d'
注意：对一般位置直线，根据任意两对同名投影可判断是否平
行。对某些投影面平行线，则要根据第三个同名投影。

## Slide 45
几何条件：两相交直线各同名投影均相交，且交点符
合点的投影规律，即两直线只有一个公有点。
⒉ 两直线相交
a
c
V
X
b
H
D
a
c
d
k
C
A
k
K
d
b
O
B
c
a
b
d
b
a
c
d
k
k

## Slide 46
a'
b'
c'
d'
a'
b'
c'
d'
X
O
X
O
a
b
c
d
不相交
相交
k'
k
a
b
c
d
k'
k1
k2
两同名投影交点不符合一点的投影规律。
两同名投影交点符合一点的投影规律。

## Slide 47
例：判断直线AB、CD的相对位置。
′
c
′
′
a
′
b
d
a
b
c
d
相交吗？
不相交！
为什么？
交点不符合空间一个点的投影特性。
判断方法？
⒈ 应用定比定理
⒉ 利用侧面投影

## Slide 48
3.交叉
a
c
c
A
a
C
V
b
H
d
d
D
B
b
′
′
′
′
c
a
c
a
b
d
d
b
O
X
′
′
′
′
1(2)
●
2
●
′
1
●
′
投影特性：
1.同名投影可能相交，但 “交点”不符合一个点的投影规律。
2.“交点”是两直线上的一对重影点的投影，用其可帮助判断两直线的空间位置。
2
1
1(2)
Ⅱ
Ⅰ
′
′
●
●
●
●
●
′
′
Ⅳ
4
3 (4 )
3
Ⅲ
●
●
●
●
●
●
3’ (4’)
3
4
●
●

## Slide 49
六．直线的迹点 （自学）
X
O
分析：
因为迹点是投影面上点，
迹点的一个投影必在轴上！
m’
m ≡ M
n
n’≡ N
a’
b’
a
b
规定：
直线与 H 面的交点—水平迹点（M）
直线与 V 面的交点—正面迹点（N）
直线与 W 面的交点—侧面迹点（S）
定义：直线与投影面的交点，称为该直线的迹点。
迹点既在直线上（或延长线上），又在投影面上。

## Slide 50: §4.3 平面的投影
一. 平面的表示方法
1.几何元素表示
P
A
B
C
线及线外一点
两平行线
两相交直线
平面图形
不共线的三点
X
O
a'
b'
c'
a
b
c
P
A
B
C
X
O
a'
b'
c'
a
b
c
P
A
B
C
D
d'
d
X
O
a'
b'
c'
a
b
c
P
A
B
C
D
d'
d
X
O
a'
b'
c'
a
b
c
P
A
B
C
a'
X
O
b'
c'
a
b
c

## Slide 51
X
Z
YH
YW
O
PV
PZ
PX
PH
PYH
PYW
PW
W
V
H
P
PV
PH
PW
PX
PY
PZ
2.迹线表示（自学）
迹线：平面与投影面的交线。
规定：平面P的正面、水平、侧面迹线
分别用 PV、PH、PW 表示。
任意两条迹线表示一个平面。

## Slide 52
a’
a
b’
b
a”
b”
c”
c'
c
3.无轴投影 （自学）
只强调形状、大小，不考虑其相对于投影面的位置。
做图时，利用几何元素之间的相互位置关系。
注意：
几何元素间的
方位关系
几何元素间的
度量关系
例：
完成△ABC
的侧面投影。

## Slide 53
二. 平面的投影特性
1.平面在单一投影面上的投影特性
P
平面//P
平面P
反映实形
实形性
积聚成直线
积聚性
类似图形
类似性
平面 P

## Slide 54
投影面平行面
平行于某一个投影面的平面 — 投影面平行面。
平面平行于H — 水平面
平面平行于V — 正平面
平面平行于W — 侧平面
2 平面在三投影面体系中的投影特性

## Slide 55
// V
正平面
水平面
// H
// W
侧平面
V
W
H
V
W
H
V
W
H
投影面平行面的投影特性：
在所平行的投影面上的投影反映实形；在其它两个投影面上的投影积聚成直线，并平行于相应投影轴。

## Slide 56
投影面垂直面
垂直于某一个投影面、与另两个投影面倾斜的
平面 — 投影面垂直面。
平面垂直于H—铅垂面
平面垂直于V—正垂面
平面垂直于W—侧垂面

## Slide 57
 V
正垂面
铅垂面
 H
 W
侧垂面
V
W
H
V
W
H
V
W
H
投影面垂直面的投影特性：
在所垂直的投影面上的投影积聚成直线，且与轴倾斜；
在其它两个投影面上的投影是实际空间图形的类似形。

## Slide 58
一般位置平面
与三个投影面均倾斜的平面 —— 一般位置平面。
V
W
H
一般位置面的投影特性：
三个投影都是空间图形的类似形。

## Slide 59
三. 平面上的直线和点
1.平面上的直线
定理①：若直线通过属于平面的两个点，则直线必在面上。
定理②：若直线通过属于平面的一个点，且平行于属于该平面的一条已知直线，则该直线必在面上。
例：试完成平行四边形ABCD的投影。
DC ∥ AB，且过面上点D,
DC在AB ╳ AD平面上
C在平面上，B在平面上,
BC在AB ╳ AD平面上
四边形ABCD即为所求
X
O
a'
b'
a
b
d
c'
c
d'
分析：在已知平面上确定两条直线
DC和BC。
方法1：平面上两点。
方法2：平面上1点，平行于1直线。

## Slide 60
①
X
O
a'
c'
b'
a
b
c
k
k'
1'
1
2.平面上的点
定理：若点在属于平面的直线上，则点必在该平面上。
例：
①求属于△的点K的水平投影；
②求属于△的距H面15,距V面10的点L。
10
15
X
O
a'
c'
b'
a
b
c



15



10
l
l'
1'
2'
1
2
3
4
②
线上定点
面上画线
L即为所求

## Slide 61
It is a good answer that knows when to stop.
－ Italian Proverb